## Slide 1: Назви, призначення і характеристики внутрішніх компонентів комп'ютера
Notes: Slide 18 – Internal Components
1.4 Identify the names, purposes, and characteristics of internal components
This section discusses the names, purposes, and characteristics of the internal components of a computer. After completing this section, you will meet these objectives:
Identify the names, purposes, and characteristics of motherboards
Explain the names, purposes, and characteristics of CPUs
Identify the names, purposes, and characteristics of cooling systems
Identify the names, purposes, and characteristics of ROM and RAM
Identify the names, purposes, and characteristics of adapter cards
Identify the names, purposes, and characteristics of storage drives
Identify the names, purposes, and characteristics of internal cables

## Slide 2: Материнська плата (Motherboard)
основна друкована плата комп'ютера, що містить шини, або провідники струму.
шини дозволяють переміщати дані між різними компонентами комп'ютера.
називають системною платою, об'єднувальною платою або головною платою.
включає центральний процесор (ЦПУ), пам'ять (ОЗП), гнізда для плат розширення, вузол тепловідводу/вентилятора, мікросхему BIOS, набір мікросхем (чіпсет) і вбудовані провідники, що сполучають компоненти материнської плати. На материнській платі також розміщені гнізда, внутрішні і зовнішні розніми і різні порти.
Northbridge - північний міст управляє доступом до ОЗП і відеокарти, а також швидкістю взаємодії ЦП з цими компонентамі, інколи в північний міст вбудовують відеокарту.
Southbridge - південний міст, в більшості випадків, забезпечує взаємодію ЦП з жорсткими дисками, звуковою картою, портами USB і іншими портами введення-виводу.
Notes: Slide 19 – Motherboards
1.4.1 Identify the names, purposes, and characteristics of motherboards
The motherboard is the main printed circuit board and contains the buses, or electrical pathways, found in a computer. These buses allow data to travel between the various components that comprise a computer. A motherboard is also known as the system board, the backplane, or the main board.
The motherboard accommodates the central processing unit (CPU), RAM, expansion slots, heat sink/fan assembly, BIOS chip, chip set, and the embedded wires that interconnect the motherboard components. Sockets, internal and external connectors, and various ports are also placed on the motherboard.

## Slide 3: Мікросхема північного моста забезпечує роботу з найбільш швидкісними підсистемами. Завдання північного моста - з мінімальними затримками організувати обслуговування запитів до системної пам'яті. Південний міст забезпечує роботу з повільнішими компонентамі системи і периферійними пристроями.

## Slide 4: Функціонально південний міст включає в себе: * Контролер шини PCI (застарілий); * Контролер шини PCI Express; * Контролер шини SMBus або I2C; * DMA контролер; * Контролер переривань; * PATA (IDE) і SATA контролери; * Контролер шини LPC; * Годинник реального часу (Real Time Clock); * Управління живленням (Power management (APM і ACPI); * Енергонезалежну пам'ять BIOS (CMOS); * Звуковий контролер (звичайно AC97 або Intel HDA).
Компоненти південного мосту

## Slide 5
Компоненти південного мосту
Північний міст (англ. Northbridge; в окремих чіпсетах Intel, також - контролер-концентратор пам'яті англ. Memory Controller Hub, MCH - системний контролер чіпсета на материнській платі платформи x86, до якого в рамках організації взаємодії підключені: * Через Front Side Bus - мікропроцесор, * Якщо у складі процесора немає контролера пам'яті, то через шину контролера пам'яті - оперативна пам'ять, * Через шину графічного контролера - відеоадаптер (в материнських платах нижнього цінового діапазону, відеоадаптер часто вбудований. У такому випадку північний міст, вироблений Intel, називається GMCH (від англ. Chipset Graphics and Memory Controller Hub). Назву можна пояснити поданням архітектури чіпсета у вигляді карти. У результаті процесор буде розташовуватися на вершині карти, на півночі.

## Slide 6
Системна шина

## Slide 7: Форм-фактори материнських плат
визначаються їх розмірами і формою.
описують фізичне розміщення різних компонентів і пристроїв на материнській платі.
форм-фактори материнських плат
  AT – Advanced Technology (передова технологія) 12х11–13" (305х279–330 мм) IBM, 1984
  ATX – Advanced Technology Extended (розширена передова технологія) 12х9,6" (305х244 мм) Intel, 1995
  Mini-ATX – Мала 11,2х8,2" (284х208 мм)
  Micro-ATX – Мала 9,6х9,6" (244х244 мм) Intel, 1997
  LPX – Low-profile Extended (плоский розширений) 9х11–13" (229х279–330 мм) Western Digital, 1987
  NLX – New Low-profile Extended (новий плоский розширений) 8–9х10-13,6" (203–229х254–345 мм) Intel, 1997
  BTX – Balanced Technology Extended (збалансована розширена технологія) 12,8х10,5" (325х267 мм) Intel, 2004
  Ultra ATX 9,625 × 14,4 (244 × 367 мм) Foxconn, 2008 рік
Notes: Slide 20 – Motherboards
1.4.1 Identify the names, purposes, and characteristics of motherboards
The form factor of motherboards pertains to the size and shape of the board. It also describes the physical layout of the different components and devices on the motherboard. Various form factors exist for motherboards.
An important set of components on the motherboard is the chip set. The chip set is composed of various integrated circuits attached to the motherboard that control how system hardware interacts with the CPU and motherboard. The CPU is installed into a slot or socket on the motherboard. The socket on the motherboard determines the type of CPU that can be installed.
The chip set of a motherboard allows the CPU to communicate and interact with the other components of the computer, and to exchange data with system memory, or RAM, hard disk drives, video cards, and other output devices. The chip set establishes how much memory can be added to a motherboard. The chip set also determines the type of connectors on the motherboard.
Most chip sets are divided into two distinct components, Northbridge and Southbridge. What each component does varies from manufacturer to manufacturer, but in general the Northbridge controls access to the RAM, video card, and the speeds at which the CPU can communicate with them. The video card is sometimes integrated into the Northbridge. The Southbridge, in most cases, allows the CPU to communicate with the hard drives, sound card, USB ports, and other I/O ports.

## Slide 9: Материнська плата

## Slide 11: Материнская плата

## Slide 12: Материнська плата

## Slide 13: Материнська плата

## Slide 14
Материнська плата

## Slide 15: Материнская плата
SATA ports

## Slide 16
Power Supply
Hard (C) Drive
Floppy (A) Drive
CD (D) Drive
Комп”ютер із середини

## Slide 17: Материнські плати
Материнські плати є найбільш важливою і, мабуть, найбільш складною частиною сучасного комп'ютера. В даний час ці плати несуть на собі більшість напівпровідникових елементів, що реалізують основні контролери більшості внутрішніх і зовнішніх інтерфейсів. На додаток до цього, материнські плати є своєрідними центрами, здійснює електричне та логічні зв'язки з іншими компонентами, такими, як центральні процесори, модулі оперативної пам'яті, відеоадаптери, жорсткі диски.
Для зв'язку з комп'ютерними компонентами і периферійними пристроями в архітектуру материнських плат інтегровані відповідні роз'єми та спеціальні електронні ланцюги. Їх робота, як і перерахованих найважливіших компонентів, здійснюється на дуже високих частотах, що досягають у ряді випадків багатьох сотень мегагерц.
Це накладає особливі, досить жорсткі вимоги на архітектуру материнських плат, включаючи топологію розташування електронних елементів і їх численних з'єднань. Ці елементи і лінії з'єднання утворюють складний малюнок, окремі частини якого володіють взаємними ємності й індуктивності. Ці ємності й індуктивності спотворюють форму високочастних сигналів, що впливає на їх проходження. У разі сильних спотворень, що підсилюються зовнішніми перешкодами, комп'ютерним підсистемам доводиться повторювати передачу інформації, що самим негативним чином впливає на загальну продуктивність комп'ютера.
Втрати мінімізуються за рахунок високої якості виконання самих плат, працездатність яких визначається референс-дизайном (ретельно розрахований еталон). Вимоги щодо розташування контактних площадок мікросхем і малюнка міжз'єднань дуже жорсткі. Наприклад, допуски на слідування референс-дизайну в ряді випадків вимірюються мікронами. При цьому враховується не тільки малюнок, але й розташування отворів, які служать сполучними містками між провідниками різних шарів друкованої плати. А це вимагає особливо жорстким, якісних умов виробництва.

## Slide 18: Материнські плати

## Slide 19: AT Technology
AT (англ. Advanced Technology) — перший форм-фактор, що широко використовувався, в персональних комп'ютерах. Форм-фактор AT був створений IBM в 1984 році і прийшов на зміну раніше існуючим форм-факторам РС і XT.
Зовні нові корпуси практично нічим не відрізнялися від XT, але якщо заглянути всередину, то в очі відразу впадало декілька відмінностей. По-перше, у декілька разів збільшилися розміри материнської плати і блоку живлення, який став потужніший. З'явився більше додаткового простору для плат розширення. Через це старі XT і нові AT корпуси сталі несумісні.

## Slide 20: AT Technology
Відмітною особливістю AT було те, що він передбачав не лише горизонтальне, але і вертикальне розташування системного блоку. Звичайно, ніхто раніше не заважав ставити системник на бік, але тоді порушувалася циркуляція повітря усередині корпусу, погіршувалося охолоджування компонентів ПК, а старому HDD і дисководам не подобалося працювати, лежачи на боці. Вентилятор блоку живлення працював на видування, тобто «висмоктував» повітря з системного блоку, а забір повітря йшов через прорізи на боках кришки. Якщо поставити корпус на бік, прорізи блокувалися.

## Slide 21: ATX Technology
Час йшов, обмалювався новий союз WIntel (Windows + Intel), якому захотілося, щоб комп'ютер навчився «засинати», берегти електрику і взагалі вимикатися програмно. І звичайно, багато компонентів комп'ютера, зокрема процесори, стали грітися набагато сильніше - їм було потрібне нове, ефективніше охолоджування. Так в 1995 році Intel представила новий форм-фактор - ATX (Advanced Technology eXtended).

## Slide 22: Відмінності АТХ від АТ
Відсутність на блоці живлення виходу для живлення монітора. У старих блоках живлення для підключення дисплея існував окремий роз'єм, але оскільки всі монітори стали поставлятися з власними блоками живлення, необхідність відпала.
На материнську плату з блоку живлення стала подаватися напруга в 3.3 В. Раніше, в стандарті AT, блок живлення видавав лише 5 В для материнської плати, для з'єднання використовувався 15-жильний кабель (у ATX він став 20-жильним), а 3.3 В виходили за допомогою спеціального перетворювача напруги на самій материнській платі. Перенесення функції по генерації напруги 3.3 В на ДЖ дозволив звільнити деяке місце на материнській платі та позбавив її від додаткових частин, що гріються.
Комп'ютери нового стандарту повинні були уміти «засинати» і «пробуджуватися» по команді з клавіатури (мишки, модему і від інших пристроїв), блок живлення «навчився» подавати знижену напругу на материнську плату. У режимі сну залишається працювати лише «шматочок» логіки материнської плати (і пам'ять для режиму, що чекає), а всі останні частини комп'ютера (включаючи процесор, жорсткі диски і ін.) вимикаються. У режимі сну блоки живлення повинні зменшувати швидкість обертання своїх вентиляторів (або взагалі вимикати їх), для позбавлення від шуму.

## Slide 23: Відмінності АТХ від АТ
Варто звернути увагу і на таку незначну, на перший погляд, річ, як кріплення материнської плати. У стандарті AT вона кріпилася пластмасовими ніжками, в ATX - стало обов'язковим використання гвинтів, що позитивно відбилося на надійності кріплення.
З виходом на ринок процесорів Pentium 4, які вимагали додаткове живлення, з'явилася і нова специфікація стандарту ATX - 2.03 («Pentium 4 Ready»). У цій специфікації, на материнській платі з'явився додатковий 4-контактний роз'єм для підключення живлення (4-pin ATX12v). Оскільки кулери для таких процесорів змінилися, на материнській плати і в корпусі з'явилися спеціальні отвори для їх закріплення.
Збільшилася також потужність джерел живлення: мінімальний поріг дорівнював 250 Вт, хоча деякі брендові комп'ютери поставляються із слабкішими ДЖ.

## Slide 24: Відмінності АТХ від АТ
У форм-факторі ATX з'явилася так звана "заглушка", яка дозволила виробникам материнських плат розміщувати всі зовнішні інтерфейсні роз'єми жорстко на материнській платі. Таким чином, досить незручний спосіб підключення зовнішніх портів стандарту AT - за допомогою гнучких шлейфів - залишився у минулому.
Крім того, у форм-факторі ATX була стандартизована система підключення миші і клавіатури. По at-стандарту для клавіатури призначався 5-ти контактний роз'єм DIN, а для миші обов'язковий роз'єм взагалі не передбачався. У ATX для підключення миші і клавіатури призначаються два роз'єми PS/2 з різною колірним маркіруванням (зелений для миші, фіолетовий для клавіатури).

## Slide 25: BTX Technology
BTX (Balanced Technology eXtended - розширена збалансована технологія) – форм-фактор материнських плат ПК. Специфікація BTX розроблена в першу чергу для оптимізації електроживлення і відведення тепла усередині корпусу.
Всі системні конфігурації ПК використовуватимуть єдину рекомендовану схему відведення тепла від компонентів системи за допомогою прямого повітряного потоку, формованого вентилятором модуля теплового балансу (Thermal Module).
Оптимальні напрями, висока швидкість і відносно низька температура потоку повітря забезпечують ефективне охолоджування високопродуктивних системних компонентів з мінімальним поворотом повітряних потоків, що сприяє не лише зменшенню вартості і складності системи, але і поліпшенню її шумових характеристик за рахунок менших швидкостей вентилятора.

## Slide 26: BTX Technology
.

## Slide 27: Основні переваги BTX
Масштабованість. Специфікація BTX надає можливість використання сучасних стандартних компонентів і потужних процесорів в малогабаритних системних блоках.
Конструкція системної плати. Ширше вікно для інтерфейсних роз'ємів на задній панелі корпусу дозволяє використовувати інтегровані підсистеми введення/виводу що як існує, так і наступного поколінь.
Міцність конструкції. Специфікація BTX вводить концепцію кріпильного модуля SRM (Support and Retention Module), що передбачає використання єдиного складального елементу сполучення для різних форм-факторів і системних конфігурацій.
Оптимальний режим охолоджування компонентів системи. Істотне поліпшення теплових характеристик середовища функціонування високопродуктивних комп'ютерних компонентів з великою тепловіддачею – найбільш важлива відмітна особливість стандарту BTX.

## Slide 28: Основні переваги BTX
Шумові характеристики. У BTX-системі, оснащеній лише двома вентиляторами, усунено декілька традиційних джерел шуму сучасних настольних ПК – вентилятор блоку живлення на задній панелі корпусу і вентилятор на радіаторі охолоджування процесора графічного адаптера.
Ціна. Ефективна система охолоджування всіх потужних системних компонентів допускає використання істотно дешевших технологій і конструкцій тепловідвідних радіаторів.

## Slide 29: Порівняння шляхів охолодження ATX та BTX

## Slide 30: Базовий дизайн BTX

## Slide 31: Базовий дизайн BTX