## Slide 1
Порти - Ports
Порти введення-виводу на комп'ютері використовуються для підключення периферійних пристроїв, таких як принтери, сканери і портативні диски.

## Slide 2
Послідовні порти і кабелі
Послідовний порт може бути або штекер DB-9, або штекер DB-25. Послідовні порти передають по одному біту даних. Для підключення послідовного пристрою, такого як модем або принтер, необхідно використовувати послідовний кабель. Максимальна довжина послідовного кабелю складає 15,2 м (50 футів).

## Slide 3
USB-порти і кабелі
  Універсальна послідовна шина (USB) — це стандартний інтерфейс для підключення периферійних пристроїв до комп'ютера. Спочатку він призначався для заміни послідовних і паралельних з'єднань. Usb-пристрої можна замінювати в "гарячому режимі".

## Slide 4
Стандарт USB 1.1
Стандарт USB 1.1 вирішує передачу на швидкості до 12 Мбіт/с в повношвидкісному режимі і 1,5 Мбіт/с в низькошвидкісному режимі. Стандарт USB 2.0 вирішує передачу на швидкостях до 480 Мбіт/с. USB-пристрої можуть передавати дані лише на максимальній швидкості, підтримуваній певним портом.
  Один USB-порт комп'ютера може підтримувати до 127 окремих пристроїв з використанням декількох USB-концентраторів.

## Slide 5
Порти та кабелі FireWire
  Firewire — це високошвидкісний інтерфейс, призначений для підключення периферійних пристроїв до комп'ютера в "гарячому режимі". Один FireWire-порт в комп'ютері може підтримувати до 63 пристроїв. Firewire використовує стандарт IEEE 1394, також відомий під назвою i.Link.

## Slide 6
  Стандарт IEEE 1394a підтримує швидкість передачі даних до 400 Мбіт/с при довжині кабелю до 4,5 м (15 футів). Для цього стандарту використовується 6-контактний або 4-контактний рознім.
  Стандарт IEEE 1394b підтримує швидкість передачі даних понад 800 Мбіт/с і використовує 9-контактний рознім.
Стандарт IEEE

## Slide 7
Паралельні порти і кабелі
Паралельним портом комп'ютера є стандартне гніздо DB-25 типа А. Параллельний роз'ємом принтера є стандартний 36-контактний рознім Centronics типа В. деяких нових принтерах використовується 36-контактний роз'єм високої щільності типа С.

## Slide 8
Паралельні порти і кабелі
  Паралельні порти можуть передавати одночасно 8 біт даних і використовують стандарт IEEE 1284.
  Максимальна довжина паралельного кабелю складає 4,5 м. (15 футів).

## Slide 9
Порти і кабелі SCSI
Порт SCSI може здійснювати передачу даних на швидкості понад 320 Мбіт/с.
  Якщо до SCSI -порту підключений один SCSI-пристрій, то довжина кабелю може складати до 24,4 м (80 футів). Якщо до SCSI-порту підключено декілька SCSI-пристроїв, то довжина кабелю може складати до 12,2 м (40 футів).

## Slide 10
Порти і кабелі SCSI
  На комп'ютері може бути SCSI-порт один з трьох типів:
  - гніздо DB-25,
  - 50-контактне гніздо високої щільності,
  - 68-контактне гніздо високої щільності.

## Slide 11
SCSI Controllers
Small Computer System Interface
Подібно до EIDE, пристрої SCSI мають контролери,що управляють кожним пристроєм.
Стандартний інтерфейс SCSI дозволяє під’єднати до 7 пристроїв, які сполучені з одним адаптером SCSI або контролером.
Зовнішні пристрої - жорсткі диски, CD-ROM, стримери, сканери та змінні пристрої.
Кожен пристрій SCSI в ланцюзі, у тому числі SCSI карта контролера отримує ID номер SCSI з 0 до 7; #0 для первинного boot пристрою (жорсткий диск), і #7, для SCSI карти контролера.

## Slide 12
SCSI продовження . . .

## Slide 13
Мережеві порти і кабелі
  Мережевий порт, також відомий як порт RJ-45, використовується для підключення комп'ютера до мережі.
  Стандартний Ethernet підтримує швидкість передачі до 10 Мбіт/с, Fast Ethernet підтримує передачу на швидкості до 100 Мбіт/с, а Gigabit Ethernet підтримує швидкість передачі до 1000 Мбіт/с.
  Максимальна довжина мережевого кабелю складає 100 м (328 футів).

## Slide 14
Порти PS/2
Порт PS/2 під'єднує до комп'ютера клавіатуру або мишу. Портом PS/2 є 6-контактне гніздо mini-DIN.
  для клавіатури і миші частенько позначають різними кольорами. Якщо на портах немає колірного кодування, то поряд з кожним з них має бути зображення миші або клавіатури.