## Slide 1: Тема 4 Основи базування деталей і заготовок
Лекція 5

## Slide 2: У оброблюваної заготовки можна виділити такі поверхні:
Notes: Рассмотрим, какую роль могут играть поверхности детали при ее обработке.

## Slide 3: У оброблюваної заготовки можна виділити такі поверхні:
Оброблювані
Notes: Поверхности обрабатываемой заготовки

## Slide 4: У оброблюваної заготовки можна виділити такі поверхні:
Що орієнтують заготовлю щодо інструменту
Notes: Поверхности обрабатываемой заготовки

## Slide 5: У оброблюваної заготовки можна виділити такі поверні:
Контактуючі із зажимними пристроями
Notes: Поверхности обрабатываемой заготовки

## Slide 6: У оброблюваної заготовки можна виділити такі поверхні:
Від яких вимірюють виконуваний розмір
Notes: Поверхности обрабатываемой заготовки

## Slide 7: У оброблюваної заготовки можна виділити такі поверхні:
Вільні
Notes: Поверхности обрабатываемой заготовки

## Slide 8: Для цілей проектування,виготовленяя,ремонту виробів встановлені терміни:
Базування – надання заготовці необхідного положення щодо обраної системи координат.
Бази – поверхні, осі, точки, що належать заготовці та використовуються для базування.
Процеси базування є спільними для всіх стадій створення виробу: конструювання, виготовлення, збирання, випробування виробу.
У зв`язку з цим існує розподіл баз за призначенням.
Notes: Определения баз и базирования

## Slide 9: Класифікація баз за призначенням
За призначенням поділяють бази:
конструкторські,
технологічні,
вимірювальні.
Notes: Классификация баз по назначению

## Slide 10: Конструкторські бази
Конструкторська база – база, що використовується для визначення положення деталі або складальної одиниці у виробі
Розрізняють конструкторські бази
основні;
допоміжні.
Основна база – конструкторська база, що належить даній деталі та визначає її положення у складальній одиниці
Допоміжна база – конструкторська база, що належить даній деталі, та визначає положення деталі що приєднується.
Notes: Конструкторские базы могут также представлять собой воображаемые линии, оси, точки.

## Slide 11: Приклад: фрагмент складального креслення черв`ячного редуктора
Notes: Пример сборочного чертежа

## Slide 12: Вал редуктора – основні конструкторські бази
Notes: Пример основных конструкторских баз

## Slide 13: Вал редуктора – допоміжні конструкторські бази
Notes: Пример вспомогательных конструкторских баз

## Slide 14: Технологічіні бази
Технологічна база – база, що використовується для визначення положення заготівлі у процесі виготовлення чи ремонту.
Технологічні бази можуть бути основними та допоміжними.
Основні бази – це поверхні, передбачені конструкцією деталі.
Допоміжні (штучні) бази – це поверхні, що спеціально створюються на деталі з технологічних міркувань.
Notes: Определение технологических баз

## Slide 15: Приклади допоміжних баз
Технологічні отвори
Notes: Примеры вспомогательных баз

## Slide 16: Приклади допоміжних бащз
Технологічні отвори
Notes: Примеры вспомогательных баз

## Slide 17: Приклади допоміжних баз
Технологічна поверхня
Notes: Примеры вспомогательных баз

## Slide 18: Приклади допоміжних баз
Центровий отвір
Notes: Примеры вспомогательных баз

## Slide 19: Вимірювальні бази
Вимірювальні бази – це поверхні, від яких здійснюється відлік виконуваних розмірів або перевірка взаємного розташування оброблених поверхонь заготівки
Notes: Определение измерительных баз

## Slide 20: Вимірювальні бази
Торець
Вісь
Notes: Торец – измерительная база для линейных размеров, ось – для диаметральных

## Slide 21: Класивфікація баз за місцем розташування у маршруті
За місцем розташування у маршруті технологічні бази можуть бути
проміжні,
проміжні,
остаточні.
Чорнові бази (необроблені поверхні) служать для стровення проміжних чи остаточних техноголічних баз.
Основна вимога при застосуванні чорнових баз:
Повторне використання чорнових баз недопустимо.
Чистові бази
Notes: Классификация баз по месту расположения в маршруте

## Slide 22: Приклад застосування чорнових та проміжних (чистових) баз
005 Токарно-гвинторізна
010 Токарно-гвинторізна
Notes: Спочатку заготовка встановлюється на необроблені поверхні, а після обробки чистових баз вже встановлюється на них

## Slide 23: Правила базування

## Slide 24: Правила базування
Існує три правила базування:
Правило шести точок;
Правило суміщення баз;
Правило сталості баз.

## Slide 25: Правило шести точок:
Для базування заготовки необхідно та достатьно,
Щоб вона спиралася на шість нерухомих точок.

## Slide 26: Обгрунтування правила
Тверде тіло у прострорі має шість ступенів свободи:
Три поступальні;
Три обертальні.
Для закріплення тіла на нього накладають зв`язки:
Двосторонні;
Односторонні.
Двосторонні зв`язки перешкоджають переміщенню у двох протилежних напрямках.
Односторонні зв`язки перешкоджають переміщенню в одному напрямку.

## Slide 27: Обгрунтування правила шести точок
x
y
z
Q1
Q2
Q3
Настановна база
Напрямна база
Опорна база
Notes: На прикладі призматичної заготовки проведемо закріплення: три точки визначають положення заготовки щодо площини XOY, прикладаючи закріплюючу силу Q1 позбавляємо заготовку переміщення вздовж осі Z та обертання навколо осей Y та X; закріплюючи ще дві точки та прикладаючи закріплюючу силу Q2, позбавляємо заготовку можливості переміщення вздовж осі X та обертання навколо осі; закріплюючи ще одну точку та прикладаючи закріплюючу силу Q3, позбавляємо можливості переміщення вздовж осі Y.

## Slide 28: Класифікація технологічних баз залежно від кількості задіяних опорних точок
Установча база – це база, що позбавляє заготовку трьох ступенів свободи(або використовує три опорні точки) .
Напрямна база – цу база, що позбавляє двох ступенів свободи(або використовує дві опорні точки) .
Опорна база – це база, що позбавляє заготовку одного ступеня свободи(або використовує одну опорну точку).
Notes: Классификация технологических баз в зависимости от числа задействованых опорных точек

## Slide 29: Умовні позначення ідеальних опорних точок
При проектуванні технологічних операцій можуть зображуватись «теоретичні схеми базування»
На цих схемах опорні точки зображують символами:
Вигляд з боку
Вигляд з верху
Notes: Умовні позначення ідеальних опорних точок

## Slide 30: Приклади розробки теоретичних схем базування
Notes: Достаточно трех опорных точек

## Slide 31: Приклади розробки теоретичних схем базування
Notes: Достаточно пяти опорных точек

## Slide 32: Висновок із правила 6 точок:
При збільшенні числа опорних точок понад шість,
Умови базування погіршуються через наявність похибок форми базових поверхонь
Notes: Під дією затискної сили заготовка деформується, що призводить до зниження точності обробки.

## Slide 33: Правило суміщення баз
Як технологічни бази слід приймати поверхні, які одночасно є вимірювальними базами.
В іншому випадку виникає похибка базуваня.
Оптимальним випадком є збіг технологічних, вимірювальних та конструкторських баз.
Notes: При конструювання деталі конструктор проставляє розміри від конструкторських баз, оскільки конструкторські бази є поверхнями, що сполучаються, які визначають положення деталі у вузлі. Це дозволяє забезпечити необхідне взаємне розташування(зазори, натяги) деталейй у вузлі. Але виготовлення якоїсь деталі така простановка розмірів може бути незручною( тобто призводити до появи похибки базування)

## Slide 34: Визначення похибки базування
Похибкою базування називається різниця відстаней від вимірювальної бази заготовки до настроєного на розмір інструменту
Коментар 1: Мається на увазі, що метод досягнення точності – обробка на налаштованих верстатах
Коментар 2: У разі коли збігаються технологічні та вимірювальні бази, обробка заготовок здійснюється за розмірами, проставленими конструктором на кресленнях.
Notes: Якщо ж бази не збігаються, існують кілька способів забезпечити точність обробки.

## Slide 35: Приклад визначення похибки базування
Notes: Приклад визначення похибки базування

## Slide 36: Приклад визначення похибки базування
Notes: Приклад визначення похибки базування

## Slide 37: Приклад визначення похибки базування
Notes: Приклад визначення похибки базування

## Slide 38: Приклад визначення похибки базування
Notes: Приклад визначення похибки базування

## Slide 39: Приклад визначення похибки базування
На кресленні поставлено розмір h.
А – технологічна база
Б – вимірювальна база
Похибка базування εбаз=Ta
Notes: Приклад визначення похибки базування

## Slide 40: Приклад визначення похибки базування
На кресленні поставлено розмір h1
А – технологічна база
А – вимірювальна база
Похибка базування εбаз=0
Notes: Приклад визначення похибки базування

## Slide 41: Висновки:
Для того щоб при виготовлені деталі уникнути появи похибки базування, конструктору необхідно розміри проставляти від технологічних баз.
Якщо на робочому кресленні деталі не збігаються з вимірювальними базами, технологу доводиться вводити проміжні технологічні розміри. Це ускладнює та подорожчає обробку.
Notes: Висновки

## Slide 42: Правило сталості баз
При обробці необхідно по можливості користуватися одним комплектом технологічних баз.
Не рекомендується без необхідності змінювати бази, оскільки кожна зміна баз вносить похибки, що залежать від неточності взаємного розташування баз.
Якщо ж міняти бази необхідно, то кожна наступна має бути оброблена точніше за попередню.
Notes: Правило сталості баз не належить до чорнових баз, повторне використання яких недопустимо

## Slide 43: Приклад: фрагмент технологічного процесу механічної обробки
Вихідні дані: фрагмент креслення деталі «Фланець» із найбільш важливими розмірами
Notes: Приклад

## Slide 44: Приклад: фрагмент технологічного процесу механічної обробки
Ескіз заготовки з листового прокату
Notes: Приклад

## Slide 45: Фрагменти операційних ескізів механічної обробки деталі «Фланець»
Токарно-гвинторізна операція із встановленням заготовки на пристосуванні у вигляді косинця
Notes: Приклад

## Slide 46: Фрагменти операційних ескізів механічної обробки деталі «Фланець»
Радіально-свердлильна операція із застосуванням кондуктора
Notes: Пример

## Slide 47: Схема розмірних зв`язків під час обробки отворів деталі «Фланець»
У разі дотримання сталості баз
Notes: Приклад

## Slide 48: Схема розмірних зв`язків під час обробки отворів деталі «Фланець»
У разі зміни баз
Notes: Приклад

## Slide 49: Похибка закріплення

## Slide 50: Похибка закріплення
Похибка закріплення – це зміщення заготовки під дією затискної сили, виміряне за нормаллю до поверхні, що обробляється.
Похибка закріплення має дві складові:
,
Де εзаг – складова що виникає від деформації мікронерівностей поверхневого шару заготівлі;
εст – складова, що виникає від деформації стиків(у контактах заготовки з пристосуванням та пристосуванням із верстатом).
ст
заг
з
e
e
e
+
=
Notes: Визначення похибки закріплення

## Slide 51: Формула визначення складової похибки εзаг
Для визначення складової похибки закріплення εзагможуть використовуватися емпіричні залежності виду
,
де c – експерементально визначається коефіцієнт, що залежить від умов контакту, матеріалу та твердості заготовок;
Pз – затискна сила, що діє на опору;
n – показник ступеня(завичай перебуває у межах 0.3-0.5).
n
P
c
з
заг
Ч
=
e
Notes: Формула визначення складової похибкиεзаг

## Slide 52: Приклад графіка експереметально визначеної складової похибкиεзаг
Notes: Графік експерементально визначеної складової похибкиεзаг

## Slide 53: Наслідки неправильно обраної схеми закріплення заготовки
У разі неправильно обраної схеми закріплення при затисканні заготовки може відбуватися:
зміщення,
Сильна деформація,
Пошкодження поверхні заготовки.
Ці явища можна характеризувати як грубий прорахунок, викликаний неписьменністю, а чи не похибка закріплення.
Notes: Наслідки неправильно обраної схеми закріплення заготовки

## Slide 54: Зміщення заготовки при закріпленні
До закріплення
Notes: Зміщення заготовки при закріпленні

## Slide 55: Зміщення заготовки при закріпленні
Після закріплення
Notes: Зміщення заготовки при закріпленні

## Slide 56: Приклади визначення похибки базування

## Slide 57: Приклади визначення похибки базування
Похибка базування у трикулачковому патроні, що самоцентрується при обробці діаметральних розмірів
Вимірювальна база
Технологічна база
εбаз = 0
Notes: Приклади визначення похибки базування

## Slide 58: Приклади визначення похибки базування
Похибка базування у цетрах із встановленням заготівлі у повідковому патроні при обробці діаметральних розмірів
Вимірювальна база
Технологічна база
εбаз = 0
Notes: Приклади визначення похибки базування

## Slide 59: Приклади визначення похибки базування
Похибка базування на розтискній оправці при обробці зовнішніх діаметральних ромзірів
Вимірювальна база
Технологічна база
2
εбаз =
TD
( допуск розміра D )
Notes: Приклади визначення похибки базування

## Slide 60: Приклади визначення похибки базування
2
εбаз =
TD
+ Δ
Похибка базування на циліндричній оправці із зазором при обробці зовнішніх діаметральних розмірів
Вимірювальна база
Технологічна база
зазор
Notes: Приклади визначення похибки базування

## Slide 61: Приклади визначення похибки базування
Похибки базування у призмі визначається на лабораторному практикумі
Notes: Приклади визначення похибки базування