## Slide 1: Тема 4 Основи базування деталей і заготовок
Лекція 7

## Slide 2: Правила базування
Існує три правила базування:
Правило шести точок;
Правило суміщення баз;
Правило сталості баз.

## Slide 3: Правило шести точок:
Для базування заготовки необхідно та достатьно,
Щоб вона спиралася на шість нерухомих точок.

## Slide 4: Обгрунтування правила
Тверде тіло у прострорі має шість ступенів свободи:
Три поступальні;
Три обертальні.
Для закріплення тіла на нього накладають зв`язки:
Двосторонні;
Односторонні.
Двосторонні зв`язки перешкоджають переміщенню у двох протилежних напрямках.
Односторонні зв`язки перешкоджають переміщенню в одному напрямку.

## Slide 5: Обгрунтування правила шести точок
x
y
z
Q1
Q2
Q3
Настановна база
Напрямна база
Опорна база
Notes: На прикладі призматичної заготовки проведемо закріплення: три точки визначають положення заготовки щодо площини XOY, прикладаючи закріплюючу силу Q1 позбавляємо заготовку переміщення вздовж осі Z та обертання навколо осей Y та X; закріплюючи ще дві точки та прикладаючи закріплюючу силу Q2, позбавляємо заготовку можливості переміщення вздовж осі X та обертання навколо осі; закріплюючи ще одну точку та прикладаючи закріплюючу силу Q3, позбавляємо можливості переміщення вздовж осі Y.

## Slide 6: Класифікація технологічних баз залежно від кількості задіяних опорних точок
Установча база – це база, що позбавляє заготовку трьох ступенів свободи(або використовує три опорні точки) .
Напрямна база – цу база, що позбавляє двох ступенів свободи(або використовує дві опорні точки) .
Опорна база – це база, що позбавляє заготовку одного ступеня свободи(або використовує одну опорну точку).
Notes: Классификация технологических баз в зависимости от числа задействованых опорных точек

## Slide 7: Умовні позначення ідеальних опорних точок
При проектуванні технологічних операцій можуть зображуватись «теоретичні схеми базування»
На цих схемах опорні точки зображують символами:
Вигляд з боку
Вигляд з верху
Notes: Умовні позначення ідеальних опорних точок

## Slide 8: Приклади розробки теоретичних схем базування
Notes: Достаточно трех опорных точек

## Slide 9: Приклади розробки теоретичних схем базування
Notes: Достаточно пяти опорных точек

## Slide 10: Висновок із правила 6 точок:
При збільшенні числа опорних точок понад шість,
Умови базування погіршуються через наявність похибок форми базових поверхонь
Notes: Під дією затискної сили заготовка деформується, що призводить до зниження точності обробки.

## Slide 11: Правило суміщення баз
Як технологічни бази слід приймати поверхні, які одночасно є вимірювальними базами.
В іншому випадку виникає похибка базуваня.
Оптимальним випадком є збіг технологічних, вимірювальних та конструкторських баз.
Notes: При конструювання деталі конструктор проставляє розміри від конструкторських баз, оскільки конструкторські бази є поверхнями, що сполучаються, які визначають положення деталі у вузлі. Це дозволяє забезпечити необхідне взаємне розташування(зазори, натяги) деталейй у вузлі. Але виготовлення якоїсь деталі така простановка розмірів може бути незручною( тобто призводити до появи похибки базування)

## Slide 12: Визначення похибки базування
Похибкою базування називається різниця відстаней від вимірювальної бази заготовки до настроєного на розмір інструменту
Коментар 1: Мається на увазі, що метод досягнення точності – обробка на налаштованих верстатах
Коментар 2: У разі коли збігаються технологічні та вимірювальні бази, обробка заготовок здійснюється за розмірами, проставленими конструктором на кресленнях.
Notes: Якщо ж бази не збігаються, існують кілька способів забезпечити точність обробки.

## Slide 13: Приклад визначення похибки базування
Notes: Приклад визначення похибки базування

## Slide 14: Приклад визначення похибки базування
Notes: Приклад визначення похибки базування

## Slide 15: Приклад визначення похибки базування
Notes: Приклад визначення похибки базування

## Slide 16: Приклад визначення похибки базування
Notes: Приклад визначення похибки базування

## Slide 17: Приклад визначення похибки базування
На кресленні поставлено розмір h.
А – технологічна база
Б – вимірювальна база
Похибка базування εбаз=Ta
Notes: Приклад визначення похибки базування

## Slide 18: Приклад визначення похибки базування
На кресленні поставлено розмір h1
А – технологічна база
А – вимірювальна база
Похибка базування εбаз=0
Notes: Приклад визначення похибки базування

## Slide 19: Висновки:
Для того щоб при виготовлені деталі уникнути появи похибки базування, конструктору необхідно розміри проставляти від технологічних баз.
Якщо на робочому кресленні деталі не збігаються з вимірювальними базами, технологу доводиться вводити проміжні технологічні розміри. Це ускладнює та подорожчає обробку.
Notes: Висновки

## Slide 20: Правило сталості баз
При обробці необхідно по можливості користуватися одним комплектом технологічних баз.
Не рекомендується без необхідності змінювати бази, оскільки кожна зміна баз вносить похибки, що залежать від неточності взаємного розташування баз.
Якщо ж міняти бази необхідно, то кожна наступна має бути оброблена точніше за попередню.
Notes: Правило сталості баз не належить до чорнових баз, повторне використання яких недопустимо

## Slide 21: Приклад: фрагмент технологічного процесу механічної обробки
Вихідні дані: фрагмент креслення деталі «Фланець» із найбільш важливими розмірами
Notes: Приклад

## Slide 22: Приклад: фрагмент технологічного процесу механічної обробки
Ескіз заготовки з листового прокату
Notes: Приклад

## Slide 23: Фрагменти операційних ескізів механічної обробки деталі «Фланець»
Токарно-гвинторізна операція із встановленням заготовки на пристосуванні у вигляді косинця
Notes: Приклад

## Slide 24: Фрагменти операційних ескізів механічної обробки деталі «Фланець»
Радіально-свердлильна операція із застосуванням кондуктора
Notes: Пример

## Slide 25: Схема розмірних зв`язків під час обробки отворів деталі «Фланець»
У разі дотримання сталості баз
Notes: Приклад

## Slide 26: Схема розмірних зв`язків під час обробки отворів деталі «Фланець»
У разі зміни баз
Notes: Приклад