## Slide 1
Питання до розгляду
1. Чому утеплюємо?
2. Методи утеплення:
- вентильований фасад;
- зовнішнє утеплення «Термошуба»;
- у середині стінової конструкції;
- внутрішнє утеплення
3. Технологія утеплення
4. Теплотехнічний розрахунок

## Slide 2
1 Чому утеплюємо?
Захист фасаду від несприятливого впливу зовнішнього середовища. Запобігання руйнування будівлі. Оптимальний мікроклімат приміщення.

## Slide 3
2. Методи утеплення

## Slide 4
Вентильований
фасад
Методи утеплення
Зовнішнє утеплення
«Термошуба»
У середині стінової
конструкції
Внутрішнє утеплення

## Slide 5
І Вентильований фасад

## Slide 6
ІІ Зовнішнє утеплення методом «Термошуба»
10-20 років
При порушенні технології використання, термін експлуатації значно скорочується. Пінополістирол не «дихає», що відповідно теж може сприяти утворенню цвілі. Особливо якщо утеплення виконано з порушенням технології і неякісним матеріалом.

## Slide 7
ІІІ У середині стінової конструкції
Керамоблок+перліт
Колодцева кладка з керамзитом

## Slide 8
Колодцева кладка з плитним утеплювачем
Колодцева кладка із заливкою пінополістеролбетоном

## Slide 9
IV Внутрішнє утеплення
Ніколи не приймаємо, якщо вже є, то обов’язково повинна бути примусова вентиляція, природньої не вистачить.

## Slide 10
3. Технологія утеплення
Використовуємо спеціальні технологічні карти від заводів виробників, наприклад
а) ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА на влаштування фасаду теплоізоляційно-опоряджувальною системою «БАУМІТ» https://baumit.ua/files/ua/technical_documents/ULASHT_1.pdf
б) Технологічна карта на улаштування скріпленої зовнішньої теплоізоляції DOPS від виробника Технологічний відділ ТОВ «ВК «Поліпласт» https://poli-plast.ua/wp-content/uploads/2019/09/SU-minvata-prew.pdf
в) ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА на влаштування теплоізоляції фасаду будинків з використанням мінераловатних плит та матеріалів PROFline
https://proflinenew.ua/wp-content/uploads/2018/03/Uteplennya-fasadu-mineralovatnymy-plytamy-sumishamy-PROFline.pdf
г) Типові технологічні карти від CERESIT
https://www.ceresit.by/be/service/doc.html Спробуйте знайти українською!

## Slide 11
4. Теплотехнічний розрахунок
Головні нормативні документи
ДБН В.2.6-31:2021
Теплова ізоляція
та енергоефективність
будівель
ДСТУ 9191:2022
Теплоізоляція будівель.
Метод вибору теплоізоляційного
матеріалу для утеплення будівель
https://eurobud.ua/wp-content/uploads/2023/05/dstu-9191-2022-teploizolyacziya-budivel-metod-vyboru-teploizolyaczijnogo-materialu-dlya-uteplennya-budivel.pdf
https://dreamdim.ua/wp-content/uploads/2022/08/DBN-V_2_6-31-2021.pdf

## Slide 12
1. ТЕПЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ ДБН В.2.6-31:2021
В цьому документів визначаємо:
А) Мінімально допустиме значення приведеного опору теплопередачі огороджувальної конструкції житлових та громадських будівель Rqmin. Стр.7

## Slide 13
Б) Температурну зону

## Slide 14
В) Вологісні умови експлуатаці
0

## Slide 15
2. ДСТУ 9191:2022 Теплоізоляція будівель. Метод вибору теплоізоляційного матеріалу для утеплення будівель
з цього документу обираємо:
А) розрахункові теплофізичні характеристики будівельних матеріалів.
Додаток А, стовпчик 9.
Розрахункові теплофізичні характеристики будівельних матеріалів під час проєктування потрібно приймати згідно з додатком А або протоколами випробування. Результати проведених випробувань повинні потрібно підтверджувати кожні п’ять років.

## Slide 16
Б) Розрахункові значення коефіцієнтів тепловіддачі внутрішньої hsi та зовнішньої hse поверхонь огороджувальних конструкцій

## Slide 17
Товщину теплоізоляційного шару в непрозорій огороджувальний конструкції визначають за виконанням вимоги ДбН В.2.6-31
RΣпр,k ≥ Rqmin,
де RΣпр,k — приведений опір теплопередачі непрозорої огороджувальної конструкції чи непрозорої частини огороджувальної конструкції, що розраховують, м2 · К/Вт.
Rqmin — мінімально допустиме значення приведеного опору теплопередачі непрозорої огороджувальної конструкції чи непрозорої частини огороджувальної конструкції, м2 · К/Вт, що встановлюють згідно з ДБН В.2.6-31
Мінімально допустимий опір теплопередачі внутрішніх огороджувальних конструкцій, що розділяють приміщення з розрахунковими температурами повітря, які відрізняються більше ніж на 4 оС, визначають відповідно до алгоритму, наведеному в додатку Е.

## Slide 18
Для термічно однорідних огороджувальних конструкцій визначають опір теплопередачі згідно з формулою
Де hsi, hse — коефіцієнти теплообміну внутрішньої і зовнішньої поверхонь огороджувальної конструкції, Вт/(м2 ∙ К), які приймають згідно з додатком Б; Ri — тепловий опір і-го шару конструкції, м2 ∙ К/Вт. Для замкнених повітряних прошарків значення теплового опору визначають за даними, наведеними у додатку В; di — товщина і-го шару конструкції, м; λір — теплопровідність матеріалу і-го шару конструкції за розрахункових умов експлуатації (розрахункова теплопровідність), Вт/(м ∙ К), приймають згідно з додатком А; i…I — кількість шарів огороджувальної конструкції.

## Slide 19
Приклад
Умова: Стіна з керамічної звичайної на цементно-піщаному розчині
Товщина стіни в дві цеглини – 510 мм. Внутрішнє тинькування розчином
цементно-піщаним – 20 мм
Розв'язання:
Стіна з керамічної звичайної на цементно-піщаному розчині
Характеристика в сухому стані
густина ρ0, 1800 кг/м3
Розрахункові характеристики за умов експлуатації Б
теплопровідність λр, Вт/(м ∙ К) 0,81
Розчин цементно-піщаний
Характеристика в сухому стані
густина ρ0, 1800 кг/м3
Розрахункові характеристики за умов експлуатації Б
теплопровідність λр, Вт/(м ∙ К) 0,93
1/8,7+0,51/0,81+0,02/0,93+1/23 = 0,115+0,63+0,02+0,043 = 0,81
Порівнюємо з нормативним значенням Rqmin = 4.
Висновок: стіну необхідно утеплювати